## Slide 1: EMBEDDED C PROJECT
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Hệ thống Điều khiển Xe Robot không dây
sử dụng Cảm biến MPU6050 và PWM
trên Vi điều khiển STM32F103
NHÓM: Pỏsche with no brakes
Mentor: Võ Quang Vinh
Mạch Viễn An • Phạm Đỗ Hồng Phúc • Nguyễn Công Tú • Nguyễn Phúc Khải

## Slide 2: 1. ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

## Slide 3
1. Introduction & Objectives — Đặt vấn đề & Mục tiêu
Bài toán & Lý do chọn đề tài
▸ Điều khiển truyền thống bằng nút bấm, joystick thiếu tính trực quan và phản xạ tự nhiên.
▸ MPU6050 (MEMS) đo gia tốc và vận tốc góc, kích thước nhỏ gọn, độ nhạy cao, giá thành rẻ.
▸ Góc nghiêng bàn tay tạo trải nghiệm tương tác người - máy (HMI) tự nhiên và tức thời hơn.
Mục tiêu dự án
▸ Khối phát (Tay cầm): STM32F103 đọc dữ liệu MPU6050 qua I2C, ước lượng góc Pitch/Roll.
▸ Truyền thông: Kết nối không dây Master-Slave bằng 2 module Bluetooth HC-05 qua UART.
▸ Khối thu (Xe): STM32F103 giải mã gói tin UART, xuất tín hiệu băm xung PWM và GPIO điều hướng.
▸ Driver TB6612FNG: Điều khiển 4 động cơ DC chổi than hoạt động mượt mà.
Phạm vi & Giới hạn
▸ Địa hình: Thử nghiệm trên mặt phẳng nằm quang, độ ma sát đồng đều.
▸ Kết nối: Phạm vi Bluetooth dưới 10m không vật cản. Có chế độ Fail-safe tự ngắt động cơ khi mất kết nối.
▸ Giới hạn: Xe điều khiển trực tiếp bởi người dùng, không tự hành (không tránh vật cản/dò đường).

## Slide 4: 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

## Slide 5
2. System Architecture — Sơ đồ khối tổng thể

## Slide 6
2. System Architecture — Luồng xử lý dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Ax, Ay, Az ωx, ωy, ωz
Tiền xử lý & Calibration
Chuyển đổi dữ liệu raw
Hiệu chỉnh gyro bias
Hiệu chỉnh Pitch/Roll offset
Ước lượng
Pitch/Roll acc
Kalman Pitch/Roll
Kiểm soát
Mapping ±60° → ±80 Deadzone ±8°
Kết nối
UART 9600 bps PWM + GPIO → motor
Output
Pitch/Roll sau Kalman → Forward control / Turn control → Robot

## Slide 7: 3. THUẬT TOÁN & TRIỂN KHAI

## Slide 8
3. Implementation — Hardware & Software Stack
Embedded C Project • 08/2026
7
Hardware
▸ STM32F103C8T6 ở cả khối phát và thu.
▸ MPU6050: I2C1 (PB6/PB7).
▸ HC-05: UART/USART1, Master–Slave.
▸ TB6612FNG + 4 động cơ DC.
▸ Nguồn: Li-ion 3.7 V tay cầm; 7.4 V xe; LM2596/AMS1117.
Software
▸ STM32 HAL + C.
▸ I2C 100 kHz; UART 9600 bps; PWM 10kHz.
▸ Calibration + atan2f + Kalman Filter.
▸ FSM quản lý chuyển động và fail-safe.
▸ Timeout 0.3 s → PWM = 0.
Công nghệ
Embedded C
STM32 HAL
I2C
UART
Bluetooth SPP
PWM
FSM
Kalman Filter

## Slide 9
3. Implementation — Sơ đồ nguyên lý Khối Phát (Transmitter)

## Slide 10
3. Implementation — Sơ đồ nguyên lý Khối Thu (Receiver)

## Slide 11
3. Implementation — Thuật toán lọc Kalman
Tại sao sử dụng Kalman?
▸ Accelerometer: tham chiếu góc dài hạn nhưng nhạy với rung và gia tốc động.
▸ Gyroscope: phản ứng nhanh nhưng có bias và drift.
▸ Kalman thực hiện sensor fusion thay vì lấy trung bình đơn giản.
Giải pháp & Phương trình bộ lọc
▸ Trạng thái: (góc và bias con quay hồi chuyển)
▸ Bước dự đoán (Prediction):
▸ Bước cập nhật (Measurement Update):
(với _acc từ accelerometer)
(cập nhật góc)
(cập nhật bias gyro)
▸ Tham số trong code: Q_angle = 0.001, Q_bias = 0.003, R_measure = 0.03
Gyroscope → Prediction | Accelerometer → Measurement Update | → Estimated Angle

## Slide 12
3. Implementation — Calibration & Tần số xử lý
Calibration
▸ Giữ MPU6050 đứng yên trong lúc khởi động.
▸ Thu thập 200 mẫu liên tiếp.
▸ Tính trung bình vận tốc góc để xác định gyro bias.
▸ Xác định Pitch/Roll offset để tư thế ban đầu ≈ 0°.
Tần số xử lý
▸ MPU6050 sampling = 100 Hz.
▸ Main loop mục tiêu ≈ 10 ms → ≈ 100 Hz.
▸ Δt được tính lại theo thời gian thực giữa hai lần update.
Q_angle
Tăng → tin measurement nhiều hơn
Q_bias
Tăng → thích nghi bias nhanh hơn
R_measure
Tăng → tin accelerometer ít hơn

## Slide 13
3. Implementation — Ánh xạ góc & Điều tốc PWM
Mapping góc thô → control
▸ Góc thô từ Kalman được giới hạn: −60° … +60°.
▸ Giá trị điều khiển (Output): −80 … +80 (Giới hạn Duty Cycle 80%).
▸ Dải chết (Deadzone): −8° < θ < +8° → control = 0 (khử nhiễu rung tay).
▸ Hàm phi tuyến (Exponential Response) giúp lái mượt ở góc nhỏ:
-80
-6
0
+6
+80
PWM & Lái vi sai động cơ
▸ Gửi liên tục chuỗi ký tự "F:%d T:%d\n" qua Bluetooth.
▸ Lái vi sai (Differential Steering) tại Khối thu:
• left_speed = clamp(forward + turn)
• right_speed = clamp(forward - turn)
▸ Hướng quay (GPIO) quyết định bởi dấu của speed.
▸ Tốc độ (PWM) quyết định bởi trị tuyệt đối của speed.
−60°
−22.5°
0°
+22.5°
+60°

## Slide 14
3. Implementation — Sơ đồ Máy trạng thái FSM
Sơ đồ FSM Khối Phát (Transmitter)
Sơ đồ FSM Khối Thu (Receiver)

## Slide 15
3. Implementation — Lưu đồ giải thuật chi tiết
Lưu đồ giải thuật - Khối Phát
Lưu đồ giải thuật - Khối Thu

## Slide 16: 4. THỬ NGHIỆM & KẾT QUẢ

## Slide 17
4. Experiment & Results — Kịch bản thử nghiệm
Setup
▸ Thiết bị cầm tay: STM32F103C8T6 + MPU6050 + HC-05 Master.
▸ Xe: STM32F103C8T6 + HC-05 Slave + TB6612FNG + 4 DC Motor.
▸ Kiểm tra trên mặt phẳng, không chướng ngại lớn.
▸ Tư thế ban đầu được calibration trước khi điều khiển.
Các kịch bản kiểm tra
▸ Nghiêng trước / sau → tiến / lùi.
▸ Nghiêng trái / phải → rẽ trái / phải.
▸ Thả tay về gần 0° → dừng.
▸ Ngắt Bluetooth → fail-safe.
MPU6050 100 Hz | Loop ≈ 100 Hz | UART 9600 bps | PWM 10 kHz | Timeout 300 ms

## Slide 18
4. Experiment & Results — Tiêu chí đánh giá
1. Độ ổn định góc
Pitch / Roll sau Kalman ít dao động hơn measurement thô.
2. Khả năng đáp ứng
Gyroscope giúp prediction phản ứng nhanh với thay đổi góc.
3. Điều khiển hướng
Pitch/Roll được ánh xạ đúng sang tiến/lùi/rẽ.
4. An toàn
Mất gói > 300 ms → xe dừng.

## Slide 19
4. Experiment & Results — Kết quả & So sánh bộ lọc
Accelerometer đơn lẻ
▸ Có tham chiếu dài hạn.
▸ Dễ dao động khi có rung và gia tốc động.
Gyroscope đơn lẻ
▸ Phản ứng nhanh.
▸ Tích lũy bias → drift theo thời gian.
Kalman
▸ Kết hợp prediction + measurement.
▸ Cân bằng tốc độ đáp ứng và ổn định.
Kết quả chức năng: điều khiển hướng theo Pitch/Roll • mapping liên tục • deadzone • fail-safe
Ổn định hơn
Giảm drift
Điều khiển mượt
An toàn hơn

## Slide 20: 5. DEMO THỰC TẾ & ĐÁNH GIÁ

## Slide 21
5. Real Demo — Các bước tiến hành
Bước 1
Bật tay cầm và xe, thực hiện calibration.
Bước 2
Giữ ngang → STOP.
Bước 3
Nghiêng trước / sau → FORWARD / BACKWARD.
Bước 4
Nghiêng trái / phải →
LEFT / RIGHT.
Bước 5
Ngắt Bluetooth →
FAIL-SAFE → STOP.
Điểm cần quan sát
Pitch/Roll ổn định • phản hồi đúng hướng • tốc độ thay đổi theo mức nghiêng • dừng ở deadzone • fail-safe sau timeout

## Slide 22
5. Demo — Đánh giá ưu điểm & Hạn chế
Ưu điểm
▸ Giao diện điều khiển trực quan, tự nhiên.
▸ Kiến trúc rõ ràng: sensing → estimation → wireless → actuation.
▸ Có calibration, Kalman, deadzone và fail-safe.
▸ Sử dụng linh kiện phổ biến, phù hợp prototype.
Hạn chế
▸ Phạm vi Bluetooth tầm ngắn và phụ thuộc môi trường.
▸ Chỉ kiểm tra trên địa hình phẳng.
▸ Chưa có tránh vật cản / tự hành.
▸ Chưa có benchmark định lượng đầy đủ.
Điểm mở rộng hợp lý
BLE / Web Bluetooth
IMU tốt hơn
Obstacle avoidance
Logging & benchmark

## Slide 23: 6. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Slide 24
6. Kết luận & Hướng phát triển
Kết luận chính
▸ Đã xây dựng kiến trúc xe robot điều khiển bằng góc nghiêng.
▸ MPU6050 + Kalman tạo ra Pitch/Roll làm tín hiệu điều khiển.
▸ HC-05/UART truyền lệnh; STM32 + TB6612 + PWM điều khiển động cơ.
▸ FSM và fail-safe tăng tính an toàn cho prototype.
Hướng phát triển
▸ Đo benchmark định lượng: latency, packet loss, sai số góc.
▸ Thay HC-05 bằng BLE / Web Bluetooth.
▸ Bổ sung cảm biến tránh vật cản và chế độ tự hành.
▸ Tối ưu bộ lọc / control và nguồn năng lượng.
Từ chuyển động của người dùng → dữ liệu cảm biến → quyết định → chuyển động robot

## Slide 25
THANK YOU
Cảm ơn thầy và các anh đã lắng nghe!
Questions & Discussion
HCMUT • Embedded C